Типовые нарушения

при поставке детского игрового оборудования

- Не соответствие поставляемой продукции при продаже по каталогу:

Пять конструктивных отличий

В КАТАЛОГЕ

ПО ФАКТУ

- Нарушение требований по безопасности детского игрового оборудования при поставке и становке

| Номер пункта | Наименование и значение параметра по НД | Фото | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 52169-2003 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования |
| 4.3.3 | Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов). |  | Защита от коризии отсутствует Покрытие не стойкое к воздействию эксплутационной нагрузке |
| 4.3.5 | Элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов "стойкие" и "среднестойкие" по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (например заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). |  | Наличие заусенцев Не обработанная поверхность Наличие сколов |
| 4.3.8 | Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается. |  | Шероховатость поверхности |
| 4.3.9 | Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены. |  | Наличие острыех углы от крепежных элементов Торчащие болты |
| 4.3.10 | Сварные швы должны быть гладкими |  | Нет зачистки Нет зачистки |
| 4.3.11 | Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. |  | Закругленние краев ступеней отсутствует Закругленные фанерного сиденья отсутствует Не закругленные края фанерных элементов |
| 4.3.13 | Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов. |  | Возможность демонтировать при помощи складного ножика |
| 4.3.22.7 | В конструкции защитного ограждения не должно быть элементов, допускающих лазание детей или их подъем. |  | Есть возможность подъема на элемент ограждения и падение через него. |
| 4.3.23.1 | Оборудование не должно допускать застревания тела, частей тела или одежды ребенка. |  | Наличие отверстий где есть возможность застреваний частей тела (пальцев, рук, ног) |
| ГОСТ Р 52168-2003 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК Безопасность конструкции и методы испытаний горок |
| 5.3.1 | Стартовый участок оборудуют так, чтобы задать начальное направление скольжения ребенка |  | Начальное скольжение затруднено т.к имеется перепад высот между платформой и стартовым участком горки |
| 5.3.2 | Длина стартового участка должна быть не менее 350 мм, с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. |  | Стартовый участок отсутствует |
| 5.3.5.3 | Для пристраиваемых горок высота бортиков стартового участка должна быть не менее 500 мм |  | Высота бортиков 480 мм Сплошное боковое ограждение отсутствует |
| 5.3.6 | Защитная перекладина Защитную перекладину устанавливают на высоте 700-900 мм от уровня пола стартового участка. Для пристраиваемых горок со стартовым участком или барьером вне края платформы высота бортиков стартового участка должна равняться высоте ограждения платформы. |  | Защитная перекладина отсутствует |
| 5.5 | Все горки оборудуют конечным участком |  | Конечный участок отсутствует |

- Не соответствия установленного оборудования с паспортом завода изготовителя.

- Предоставления просроченных или не действующих сертификатов соответствия.